## Slide 1
小组成员：成员A、成员B、成员C
2026 / 7 / 8
基于ESP32的智能拐杖系统
嵌入式系统高级实验开题报告

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
项目背景与目标
2
平台选择
3
硬件组成
4
功能和性能指标
5
系统设计
6
开发难点估计
7
预期成果及创新点
8
任务分工

## Slide 3
项目背景与目标
随着全球人口老龄化进程加速，老年人安全问题日益凸显。在中国，60岁以上老年人口已达2.8亿，占总人口20.4%，跌倒已成为65岁以上老年人伤害死亡的首位原因。此外我国视障人士超过1700万，日常出行面临诸多挑战：40%的视障人士因害怕碰撞障碍物而减少户外活动，58%曾因跌倒或碰撞导致身体受伤。传统辅助拐杖功能单一，无法主动感知环境危险，也缺乏紧急求助机制。
本项目基于老年人与视障群体的实际需求，设计一套基于 ESP32 的智能拐杖系统。
通过超声波、IMU、GPS、光照与摄像头等模块采集外部环境与运动状态，ESP32 完成读取、判断、本地报警和图像回传。
关键目标：障碍物分级提醒、跌倒检测、GPS 定位、夜间示廓灯自动开启、SOS 求助、网页端状态显示与摄像头环境图传。
系统架构：
感知层 → 数据处理层 → 状态决策层 → 执行报警层 → WiFi 通信与远程看护层
Notes: 当检测到跌倒、SOS 或异常状态时，系统可立即触发蜂鸣器、震动马达和 LED 报警，并通过 WiFi 将位置信息、设备状态和现场图像回传到手机或电脑网页端，辅助家属远程判断现场情况。

## Slide 4
平台选择
选择ESP32的原因
集成WiFi/蓝牙，支持远程监控与通信
支持FreeRTOS多任务调度，适合并行处理传感器读取、状态判断、图传和网页服务
支持摄像头与PSRAM，满足图传需求
开发生态成熟，Arduino可快速完成传感器驱动、网页服务和图传功能
成本低，适合本课程设计和展示
项目 | 内容
主控平台 | ESP32-S3-CAM / ESP32-CAM / 带 PSRAM 的 ESP32 开发板
开发环境 | Arduino IDE / PlatformIO
编程语言 | C/C++
通信方式 | WiFi，后续可扩展 4G Cat.1
显示方式 | 手机网页端 / 电脑网页端 / 串口监视器 / OLED 可选
系统结构 | ESP32 单主控，多任务调度

## Slide 5
硬件组成
模块 | 选型 | 作用 | 预算
主控模块 | ESP32-S3-CAM | 负责传感器采集、状态判断、WiFi 通信和摄像头图传 | 52.8元（含摄像头）
避障传感器 | HC-SR04 | 检测前方障碍物距离 | 2.65元
姿态传感器 | MPU6050 | 检测倾斜、跌倒、运动状态 | 9.5元
定位模块 | ATGM336H GPS | 获取经纬度位置 | 20元
光照检测 | BH1750 | 判断环境明暗 | 3.6元
摄像头模块 | OV2640 摄像头 | 实现环境图像采集与网页图传 | 略
本地提醒 | 蜂鸣器、震动马达、LED 示廓灯 | 避障、跌倒、SOS 等状态提醒 | 4.41元 0.8元
求助模块 | SOS 按键 | 用户主动触发紧急求助 | 4.1元
显示模块 | OLED 屏，可选 | 显示距离、姿态、GPS、系统状态 | 8.8元
供电模块 | 锂电池 + 5V/3.3V 稳压模块 | 为 ESP32 和外设供电 | 16.9+2.65+2.38元
 |  |  | 128.59元

## Slide 6
功能与性能指标
🦯 分级超声波避障
根据距离远近提供不同强度的蜂鸣器和振动提醒 20–300 cm 测距，刷新频率 ≥ 5 Hz；
<100 cm 轻提醒，<50 cm 强提醒，<30 cm 紧急报警
📉 IMU跌倒检测
判断拐杖姿态突变、倾倒或长时间异常静止，跌倒后 2 s
内触发报警并开启图传
📍 GPS 定位
室外 1 Hz 更新，网页端实时显示经纬度
🌙 夜间辅助
光照低于阈值自动开启 LED 示廓灯
🆘 SOS 求助
按键触发立即报警，上传 GPS 与现场图像；
不同状态对应不同报警模式
📷 异常图传
QVGA/VGA 分辨率，约 5 到 10 fps；
跌倒或 SOS 时触发图像显示/拍照
通过WiFi模块连接手机或电脑网页端查看状态、GPS定位、现场图像等信息
WiFi网页显示
Notes: WiFi 网页显示，通过wifi模块和蓝牙模块连接手机或电脑访问网页端查看状态，显示GPS定位、现场图像和设备状态等信息

## Slide 7
系统软件设计
任务 | 内容 | 核心
WiFi/Web任务 | 网页服务与数据通信 | Core0
Camera任务 | 图像采集与MJPEG传输 | Core0
Sensor任务 | 传感器数据读取 | Core1
State Machine任务 | 状态判断 | Core1
Actuator任务 | 报警控制 | Core1
Data更新任务 | 数据刷新 | 双核
采用双核任务绑定策略：
Core0：WiFi + 图传
Core1：传感器 + 控制逻辑
以降低图传对实时控制的影响，提高系统稳定性。
系统采用 FreeRTOS 多任务架构：
Notes: 系统基于FreeRTOS构建多任务架构，各任务之间通过消息队列进行通信，实现传感器数据采集、状态判断、报警控制和网络传输的并行处理。

## Slide 8
系统状态设计
正常
状态
避障提醒状态
低电量
状态
跌倒报警状态
SOS求助
状态
夜间辅助状态
紧急避障状态
距离小于 30 cm
高频蜂鸣、强震动、LED 闪烁
电池电压低于阈值
提醒充电，降低图传或上传频率
IMU 检测到倾倒或异常冲击
本地报警，网页端显示跌倒信息，开启图像回传
用户按下 SOS 按键
立即报警，上传 GPS 和现场画面
光照低于设定阈值
自动开启 LED 示廓灯
距离小于 100 cm
低频蜂鸣或轻微震动

## Slide 9
远程看护与图像回传设计
智能拐杖监护系统（示例）
状态：正常
距离：56 cm
姿态：正常
GPS：120.xxx
光照：较暗
SOS：无
──────────────────────
摄像头画面
──────────────────────
图像格式：JPEG(MJPEG)
分辨率：320×240
帧率：5~10 fps

## Slide 10
ESP32 资源占用较高
同时运行传感器采集、图传，资源压力较大 解决：使用双核任务绑定，将图传和传感器分开到不同核心。同时适当降低图传的分辨率和帧率
IMU 跌倒误判
普通晃动或放到拐杖可能误触发 解决：采用加速度突变 + 倾角持续时间 + 静止时间联合判断。或者用ESP32 本地运行轻量分类模型，识别正常行走、静止、剧烈晃动和跌倒状态。
传感器数据抖动
超声波、IMU数据可能存在噪声 解决：加入滑动平均、中值滤波和阈值滞回
还可能存在供电不稳定、摄像头图传卡顿、ESP32-CAM 引脚不足等难点
开发难点
Notes: 供电不稳定：摄像头和 WiFi 工作时电流波动较大。使用独立稳压模块，保证 5V/3.3V 电源余量
摄像头图传卡顿：WiFi 环境差或图像分辨率过高。优先采用 AP 模式演示，使用 QVGA/VGA 分辨率 ESP32-CAM 引脚不足：优先选择 ESP32-S3-CAM 或合理规划串口、I2C、GPIO。或者可以考虑stm32和esp32双mcu。

## Slide 11
预期可展示效果
实现障碍物检测，并根据距离进行蜂鸣器和振动分级预警，距离越近提醒越强。
实现跌倒检测与 SOS 一键求助报警功能。
实现环境光检测，自动控制 LED 示廓灯开关。
实现网页端实时显示距离、姿态、GPS、光照及系统状态，并支持摄像头画面查看。
异常情况下自动进行图像回传，实现远程环境监测。
OLED（或串口）实时显示系统运行状态及传感器数据。

## Slide 12
1
2
3
4
展示平台
手机端/电脑端网页显示界面
软件代码
传感器驱动、FreeRTOS 多任务、状态机、报警控制、WiFi 网页和摄像头图传程序
实物系统
一套可运行的 ESP32 智能导行与远程看护拐杖原型
文档材料、演示视频
预期成果

## Slide 13
ESP32 单主控综合设计
异常触发式远程看护
双核任务调度优化
多传感器状态机决策
创新点
本地提醒与网页端远程显示结合

## Slide 14
成员A
成员B
成员C
任务分工
ESP32 接线
超声波、IMU、GPS、光照、按键驱动
蜂鸣器、LED、震动马达控制
供电与结构安装
FreeRTOS 多任务设计
跌倒检测算法
避障判断
状态机设计
WiFi 数据通信
整体程序调试
ESP32 网页端界面
摄像头图传页面
PPT 制作
系统框图、流程图绘制
测试表格整理
演示视频剪辑

## Slide 15
恳请老师批评指正
小组成员：成员A、成员B、成员C
2026 / 7 / 8